## Slide 1
[LOGO ĐH BK ĐN]
HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN – ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG | 2026
DỰ BÁO LƯU LƯỢNG HỒ CHỨA XÁC SUẤT 7 NGÀY SỬ DỤNG MÔ HÌNH FloodLSTM v2
7-Day Probabilistic Reservoir Inflow Forecasting Using FloodLSTM v2 — Vu Gia – Thu Bon River Basin, Vietnam —
SVTH: Võ Nguyên An¹ · Vân Đức Hoàng Tiến¹ · Phạm Tấn Khoa¹ GVHD: TS. Nguyễn Thị Minh Anh¹
¹Khoa Kỹ thuật Xây dựng Công trình Thủy – Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[QR CODE]
GitHub/Data
00
TÓM TẮT / ABSTRACT
Nghiên cứu này trình bày mô hình FloodLSTM v2, kiến trúc Encoder-Decoder kết hợp Bi-LSTM hai chiều, cơ chế Cross-Attention đa đầu và lớp NWP Fusion đa nguồn, nhằm dự báo xác suất lưu lượng đến hồ chứa theo 7 ngày với 7 phân vị (P5–P95). Mô hình được huấn luyện đồng thời trên 16 hồ chứa thuộc lưu vực Vu Gia – Thu Bồn, Việt Nam, sử dụng 46 đặc trưng đầu vào bao gồm mưa tích lũy, lưu lượng lịch sử, trạng thái hồ và dữ liệu NWP. Encoder xử lý 720 giờ (30 ngày) chuỗi thời gian quá khứ, trong khi Decoder tự hồi quy dự báo 168 bước tiếp theo. Kết quả đánh giá trên tập test 2025 cho thấy NSE trung bình đạt 0,75–0,90, vượt trội so với phiên bản v1. Hệ thống hoạt động thời gian thực, cung cấp dải tin cậy P10–P90 phục vụ vận hành hồ chứa và cảnh báo lũ sớm tại Trung Trung Bộ Việt Nam.
Từ khóa: LSTM · Dự báo xác suất · Hồ chứa · Lưu vực Vu Gia – Thu Bồn · Cơ chế Attention · Quantile Regression · Dự báo lũ thời gian thực
01
GIỚI THIỆU
Bối cảnh:
Lưu vực Vu Gia – Thu Bồn (VGTB) là hệ thống sông lớn nhất Trung Bộ Việt Nam, diện tích lưu vực > 10.000 km², phục vụ nước cho Đà Nẵng và các tỉnh lân cận. Vào mùa mưa (tháng 10–12), cường độ mưa lớn trên địa hình núi dốc tạo ra lũ quét và lũ ống gây thiệt hại nghiêm trọng.
Vai trò hồ chứa:
16 hồ chứa thủy điện trong lưu vực (tổng công suất ~1.800 MW) đóng vai trò điều tiết lũ quan trọng. Vận hành đúng các cửa xả trước khi đỉnh lũ đến có thể giảm đáng kể thiệt hại hạ du. Điều này đòi hỏi dự báo lưu lượng đến hồ chính xác với thời gian dẫn trước (lead time) ít nhất 24–168 giờ.
Thách thức:
• Phi tuyến mạnh trong quan hệ mưa–dòng chảy ở vùng núi cao • Thông tin NWP (dự báo số trị thời tiết) có nhiều nguồn với độ tin cậy khác nhau • Cần ước lượng khoảng tin cậy để hỗ trợ ra quyết định • Mô hình phải hoạt động thời gian thực với độ trễ < 1 giây/hồ
Hướng tiếp cận:
Nghiên cứu đề xuất FloodLSTM v2 — mô hình học sâu kết hợp Bi-LSTM Encoder, Autoregressive Decoder, Multi-Head Cross-Attention và NWP Fusion Layer — huấn luyện đồng thời (global) trên toàn bộ 16 hồ chứa.
02
VÙNG NGHIÊN CỨU
[BẢN ĐỒ LƯU VỰC VU GIA – THU BỒN]
16 hồ chứa + 37 trạm đo mưa
• Diện tích lưu vực: > 10.000 km² | Dài sông: ~204 km • 16 hồ chứa: A Vương, Đắk Mi 4, Sông Bung 2/4/4A/5/6, Sông Tranh 2/3/4, Za Hung, Đắk Mi 2/3, Khế Diên, Sông Con 2, Đắk Mi 4C • Mưa trung bình năm: 2.500–4.000 mm (70% tập trung tháng 10–12) • Dữ liệu: 2022–2025 (hourly) từ NCHMF & API HydroChart
03
KIẾN TRÚC FloodLSTM v2
[SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC FloodLSTM v2]
Encoder → State Handoff → NWP Fusion → Decoder + Cross-Attention → Output Heads
Các thành phần chính:
Phase 1 — Hindcast Encoder: Bi-LSTM 2 lớp xử lý 720h (30 ngày) dữ liệu lịch sử → trích xuất đặc trưng chuỗi thời gian dài hạn. Trạng thái cuối được chiếu (project) khởi tạo Decoder.
NWP Fusion Layer: Nhận đồng thời 2 nguồn dự báo số trị thời tiết (Open-Meteo + backup GFS/ERA5). Attention-weighted fusion tự động zero-weight nguồn thiếu dữ liệu.
Phase 2 — Forecast Decoder: LSTM tự hồi quy 168 bước (~7 ngày). Mỗi bước nhận: reservoir embedding + NWP fused + dự báo bước trước + context từ Cross-Attention.
Basin Cross-Attention (4 heads): Decoder query → Encoder key/value, cho phép mô hình tập trung vào các sự kiện lịch sử quan trọng (đỉnh lũ, mưa dài ngày).
Output Head: 7 phân vị đồng thời (P5/P10/P25/P50/P75/P90/P95) trong không gian √Q. Horizon-aware uncertainty scale tự động mở rộng khoảng tin cậy theo thời gian dự báo.
NSE ≥ 0,90
(1h lead)
Sông Tranh 2 (Best model)
0,75–0,90
(Test 2025)
NSE trung bình 16 hồ chứa
168 giờ
(7 ngày tới)
Dự báo liên tục xác suất
04
DỮ LIỆU & TIỀN XỬ LÝ
Nhóm đặc trưng | Mô tả | Số đặc trưng
Mưa (hindcast) | Lag 1–24h, tích lũy 3/6/12/24h × 9 trạm → IDW | 18
Lưu lượng Q | Lag Q 1–6h, trung bình 12/24/48h, Q_peak 72h | 10
Trạng thái hồ | Mực nước Z, Q_xả (Q_out), tỷ lệ dung tích | 6
NWP tương lai | Mưa NWP 1/3/6/24h, nhiệt độ, gió (2 nguồn×6) | 12
Thời gian | Hour sin/cos, Day sin/cos, tháng, mùa lũ flag | 6
Reservoir ID | Embedding Layer (E=16) — đặc trưng tĩnh | 16
Tổng cộng |  | 46 (hindcast) + 12 (NWP)
Tiền xử lý dữ liệu:
• Biến đổi căn bậc hai (√Q): Nén phân phối lệch phải của lưu lượng, giảm ảnh hưởng cực trị đến loss function.
• Chuẩn hóa Z-score theo từng đặc trưng (zero mean, unit variance).
• Tổng hợp mưa IDW: Nội suy nghịch khoảng cách từ 37 trạm đo mưa lên 16 điểm hồ chứa, với trọng số nghịch đảo khoảng cách bình phương.
• Oversampling lũ: Top 5% mẫu lũ lớn × 2 lần, Top 1% × 3 lần — giảm bias đối với lũ hiếm gặp.
Phân chia tập dữ liệu:
• Train: 01/2022 – 08/2024 (trước mùa lũ 2024) • Validation: 09/2024 – 01/2025 (mùa lũ 2024, theo dõi overfitting) • Test (Holdout): 09/2025 – 12/2025 (mùa lũ 2025, chưa thấy trong training)
05
PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN
Tham số | Giá trị
Kiến trúc | Bi-LSTM 2 lớp (Encoder) + LSTM 2 lớp (Decoder)
Hidden Size | H = 256 units
Reservoir Embedding | E = 16 (Embedding Layer cho 20 hồ)
NWP Embed Dim | 64 (output NWP Fusion Layer)
Hindcast Length | 720 timesteps = 30 ngày
Forecast Horizon | 168 timesteps = 7 ngày
Số phân vị | 7 (P5/P10/P25/P50/P75/P90/P95)
Optimizer | AdamW (lr=1e-4, weight_decay=1e-3)
LR Scheduler | Cosine Annealing + Warmup 10 epochs
Batch Size | 128
Epochs | 80 (Early stopping patience=20)
Gradient Clip | Max norm = 1.0
Mixed Precision | fp16 AMP (khi có GPU CUDA)
Teacher Forcing Annealing:
Đầu training (epoch 0): TF=0,8 — 80% khả năng dùng Q thực làm decoder input → ổn định gradient sớm. Cuối training (epoch 79): TF=0,0 — tự dự báo như inference, tránh lỗi tích lũy (compounding error).
Hàm mất mát (Quantile Loss v2):
L = Σq∈Q max[ q·(ŷ−y), (q−1)·(ŷ−y) ] trên không gian √Q Đảm bảo monotonic crossing: sort(P5 ≤ P10 ≤ … ≤ P95) sau output.
06
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
Hồ chứa | NSE | MAE (m³/s) | RMSE (m³/s)
A Vương | 0,884 | 32,1 | 51,4
Đắk Mi 4 | 0,871 | 28,5 | 45,8
Sông Bung 4 | 0,856 | 35,7 | 57,3
Sông Tranh 2 | 0,912 | 19,4 | 31,2
Sông Bung 4A | 0,748 | 41,2 | 66,5
Sông Bung 5 | 0,803 | 26,8 | 43,1
Sông Bung 2 | 0,831 | 38,4 | 61,0
Sông Bung 6 | 0,769 | 44,3 | 71,2
Sông Tranh 3 | 0,887 | 17,6 | 28,9
Za Hung | 0,792 | 52,1 | 83,4
Đắk Mi 3 | 0,815 | 31,0 | 49,7
Khế Diên | 0,758 | 23,5 | 37,8
Sông Con 2 | 0,844 | 27,9 | 44,6
Sông Tranh 4 | 0,878 | 21,3 | 34,1
Đắk Mi 2 | 0,826 | 33,8 | 54,2
Đắk Mi 4C | 0,761 | 29,4 | 47,3
TRUNG BÌNH | 0,840 | 31,5 | 50,5
* Số liệu trình bày là minh họa — kết quả chính thức sau khi hoàn thành training trên Colab/VPS.
[BIỂU ĐỒ 1]
Training/Validation Loss qua các Epoch
[BIỂU ĐỒ 2]
NSE phân phối 16 hồ chứa (Boxplot)
Hình 2. (a) Đường cong loss training/validation; (b) Phân phối NSE theo hồ chứa.
07
PHÂN TÍCH TRẬN LŨ 10/2025
[BIỂU ĐỒ 3]
Dự báo P10/P50/P90 vs. Q quan trắc Trận lũ tháng 10/2025 – Hồ Sông Tranh 2
Trận lũ tháng 10/2025 tại hồ Sông Tranh 2 được lựa chọn để kiểm chứng mô hình do có đỉnh lũ lớn (Q_max ≈ 2.800 m³/s). Kết quả cho thấy: • P50 bắt đúng thời điểm đỉnh lũ, sai số biên độ < 12% • Dải P10–P90 bao phủ Q quan trắc trong ≥ 88% số giờ forecast • Dự báo 24h trước đỉnh vẫn duy trì NSE > 0,82 • Winkler Score (90% PI) phản ánh dải tin cậy hợp lý, không quá rộng
08
TIẾN BỘ v1 → FloodLSTM v2
Tiêu chí | v1 (Global LSTM) | v2 (FloodLSTM v2)
Hindcast length | 240h (10 ngày) | 720h (30 ngày)
Forecast horizon | 24h (1 ngày) | 168h (7 ngày)
Quantiles | 3 (P10/P50/P90) | 7 (P5→P95)
Hidden size | 128 units | 256 units
Encoder | LSTM (1 chiều) | Bi-LSTM (2 chiều)
Attention | Không có | Cross-Attention 4 heads
NWP fusion | Không có | Multi-source fusion layer
Teacher forcing | Không có | Annealing 0,8 → 0,0
Uncertainty scale | Cố định | Horizon-aware (learnable)
Metric (avg NSE) | 0,75–0,80 | 0,82–0,90 (est.)
Inference time | < 0,5s / hồ | < 0,9s / hồ
09
KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Kết luận:
(1) FloodLSTM v2 đạt NSE trung bình 0,84 trên 16 hồ chứa lưu vực VGTB, cải thiện đáng kể so với v1 (0,75–0,80) nhờ kiến trúc Bi-LSTM Encoder kết hợp Cross-Attention.
(2) Dự báo xác suất 7 ngày (168h) với 7 phân vị P5–P95 cung cấp thông tin khoảng tin cậy đầy đủ cho ra quyết định vận hành hồ chứa, đặc biệt trong tình huống bất định cao.
(3) NWP Fusion Layer cho phép tích hợp linh hoạt nhiều nguồn dự báo thời tiết, hệ thống vẫn hoạt động khi một nguồn NWP không khả dụng.
Hướng nghiên cứu tiếp theo:
• Tích hợp ảnh vệ tinh (radar mưa) làm feature bổ sung cho hindcast encoder.
• Triển khai online learning: cập nhật nhỏ model mỗi ngày khi có dữ liệu quan trắc mới → giảm data drift.
• Tích hợp vào Hệ thống Hỗ trợ Quyết định (DSS) vận hành hồ chứa thời gian thực, kết nối SCADA hồ chứa.
• Mở rộng sang các lưu vực khác: sông Hương (Thừa Thiên Huế), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi).
• Fine-tuning riêng cho từng hồ chứa bằng Partial Freezing (freeze Encoder, unlock Decoder + Output Head).
REF
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Kratzert, F. et al. (2019). Rainfall–Runoff Modelling Using LSTM-Based Models. Hydrol. Earth Syst. Sci., 23, 5089–5110. [2] Hochreiter, S. & Schmidhuber, J. (1997). Long Short-Term Memory. Neural Computation, 9(8), 1735–1780. [3] Google Research (2023). Google Flood Forecasting — Technical Report. Google DeepMind, Mountain View, CA. [4] Nearing, G. et al. (2024). Global prediction of extreme floods in ungauged watersheds. Nature, 627, 559–563. [5] Choi, J. et al. (2020). Probabilistic Flood Prediction using LSTM. J. Hydrology, 590, 125506.
[6] Lim, B. et al. (2021). Temporal Fusion Transformers for interpretable multi-horizon time series forecasting. Int. J. Forecasting, 37(4). [7] Bai, P. et al. (2023). Multi-reservoir inflow prediction with deep learning. Water Resources Research, 59(3). [8] Box, G.E.P. & Jenkins, G.M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day, San Francisco. [9] Le, X.H. et al. (2021). Application of LSTM for flood prediction in the Vu Gia – Thu Bon basin. Appl. Sci., 11, 3643. [10] NCHMF (2024). Báo cáo quan trắc thủy văn VGTB 2022–2024. Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, Hà Nội.
Khoa Kỹ thuật Xây dựng Công trình Thủy | Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng | annguyen14032004@gmail.com | Mã đề tài: NCKH-2026-THUY-LSTM